ООО «Техстарт»

РТ, г.Набережные Челны,

Ул.Низаметдинова д.8, оф.101

Тел/факс: 8 (8552) 33-64-80

e-mail:teh-start@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 04.09.17

Предназначен для балансировки колес грузовых автомобилей, автобусов, а также колес легковых автомобилей.

Применение современной технологии S-Drive, позволяет балансировать колеса более эффективно. Электронная линейка для измерения диаметра и дистанции, а также набор грузовых адаптеров Haweka, существенно ускоряют процесс балансировки.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Масса колёс | 10 – 200 кг |
| Диаметр колёс | до 1200 мм |
| Время измерения легковых колёс | 12 сек |
| Время измерения грузовых колёс | 50 сек |
| Точность | 1 г |
| Давление воздуха в пневмосистеме | 8 – 10 Бар |
| Питание | 220 В |
| Мощность | 0,5 кВт |
| Габаритные размеры, мм | 2100 х 1700 х 1700 |
| Масса, кг | 280 |
| цена | 199500р. |

Универсальный электрогидравлический шиномонтажный стенд для монтажа и демонтажа шин грузовых автомобилей и автобусов.

- позволяет работать с колесами с диаметром диска от 13" до 27"

- позволяет работать с колесами с центральным отверстием или без него

- позволяет работать с камерными и бескамерными покрышками максимального диаметра 1600 мм и максимальной шириной 780 мм

- мощный гидравлический шпиндель надежно фиксирует различные диски в любой позиции, исключая смещение

- передвижной пульт управления к

- компактная компановка узлов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр ободьев колес | 13-27” |
| Максимальный диаметр колеса | 1600 мм |
| Максимальная ширина колеса | 780 мм |
| Напряжение в сети | 380 В |
| Мощность электродвигателя | 3,0 кВт |
| Давление в гидросистеме | 130 бар |
| Габаритные размеры, мм | 1740 х 1750 х 1270 |
| Масса, кг | 560 |
| ЦЕНА 270000р. Цена с учетом доставки до склада ПЭК(наб.Челны), гарантийное и после гарантийное обслуживание |  |

Гайковерт ударный грузовой АОК

41000руб.

| Артикул | AIW-108625S |
| --- | --- |

| Нименование | Гайковерт ударный 1” |
| --- | --- |

| Тип уд механизма | Twin Hammer |
| --- | --- |

| Корпус | ALU+композит |
| --- | --- |

| Об/мин | 5 000 |
| --- | --- |

| Усилие N/m | 2 800 |
| --- | --- |

| Вес кг | 8,1 |
| --- | --- |

Домкрат пневмогидравлический, г/п 22 тонны (22000 кг) - Trommelberg SD101902

Цена: 19500руб

Домкрат одноступенчатый пневмогидравлический подкатной для обслуживания легковых и грузовых автомобилей. Грузоподъемность 22 тонны (22000 кг).

Компактный домкрат с низким профилем для использования в труднодоступных местах, например, между сдвоенными колесами грузовых автомобилей

Винт (высотой 105 мм) из закаленной стали позволяет одновременно иметь малую высоту подхвата и максимальную высоту подъема

Закалка и хромирование штока цилиндра усиливает механическую прочность конструкции

Встроенный клапан безопасности для защиты от перегрузки

Рукоятка с механизмом управления и разъемом для подключения к сети сжатого воздуха

ИТОГО:

530000руб.

А так же под заказ более привлекательное оборудование производства РОССИЯ,Италия,Китай.

Расходные материалы для шиномонтажа (стартовый набор)

Цена: 15000-30000руб.

# Дополнительное оборудование

# КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРA AIRCAST

## CБ4/Ф-500.LB75

| CБ4/Ф-500.LB75 |
| --- |
| л | ц/ст | л/мин | л/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты АхВхС мм | Розница руб. | Паспорт |
| 500 | 3/1 | 950 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | 230 | 2000x610x1250 | 78800 |  |

| Условные обозначения |
| --- |
|  | Объем ресивера |  | Производительность по всасыванию |  | Макс. рабочее давление |  | Питание |
|  | Цилиндры ступени |  | Эффективная производительность |  | Мощность электродвигателя |  | Вес компрессора |

C - передвижной компрессор         Ф - стационарный компрессор

# КС-115

КС-115

Пост накачивания грузовых колёс. Предназначен для безопасного накачивания шин грузовых автомобилей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ

Масса, кг 200

Габаритные размеры, мм1600 х 800 х 1590

Рабочее давление, Бар10

Макс. ширина колеса, мм700

Макс. диаметр колеса, мм1500

Цена 92000руб